|  | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ I |
| 1. | Przyczepa tandem Dane techniczne nie gorsze niż: wymiary skrzyni ładunkowej minimum : 2000 x 4000 mm wysokość burt STANDARDOWYCH minimum: 500 mm burty otwierane wersja sztywna układ tandem resorowany, 2 osie ładowność minimum 6000 kg koła minimum 11,5/80-15,3 zaczep tylny obrotowy układ hamulcowy pneumatyczny na 2 osie z regulacją siły hamowania mechaniczna stopa podporowa instalacja elektryczna-oświetleniowa regulowana wysokość zaczepu przedniego gwarancja pisemna minimum 12 miesięcy wersja homologowana do rejestracji instrukcja obsługi w języku polskim | 1 |
| CZĘŚĆ II |
| 1. | Siewnik punktowy do kukurydzy Siewnik do kukurydzy 6- rzędowy, pneumatyczny z podsiewaczem nawozów. Dane techniczne o parametrach nie gorszych niż: zawieszenie minimum 825/ø22 i 28 mm rama sztywna, redlice płozowe lub talerzowe sekcji wysiewających koła podporowe hydrauliczny przerzutnik znaczników przejazdu na dwóch siłownikach wakuometr zintegrowany napęd wszystkich sekcji przekładnia zębatkowa o 6 przełożeniach układ szybkiego opróżniania komory nasiennej bezstopniowa regulacja głębokości pracy sekcji zawieszenie sekcji wysiewających oparte na układzie równolegloboku zbiorniki nasienne minimum 54 l podsiewacz nawozów z redlicami nawozowymi płozowymi, zbiornik metalowy lakierowany o pojemności minimum: K4 – 2×200 dm3; K6 – 1×850 dm3 K6H – 1×850 dm3; K8 – 4×200 dm3 | 1 |
| CZĘŚĆ III |
| 1. | Wózek widłowy Dane techniczne: udźwig nominalny minimum 2000 kg wysokość podnoszenia minimum 3000 mm maszt standardowy napęd diesel lub pg lub lpg opony pneumatyczne przód/tył minimum 7.00-12/6.00-9 automatyczna skrzynia biegów przesuw boczny wideł amortyzowana kabina operatora profilowany i regulowany fotel operatora zamontowane światło ostrzegawcze załączony zestaw kluczy podstawowych | 1 |
| CZĘŚĆ IV |
| 1. | Ładowarka Dane techniczne: - udźwig hydrauliczny minimum 550 kg -wysokość podnoszenia minimum 275 cm - napęd hydrostatyczny - napęd olej napędowy Osprzęt minimum: - widły do palet -uchwyt do dio donic (beczek) -kosiarka rotacyjna 1200 W -łyżka 4 w 1 | 1 |
| CZĘŚĆ V |
| 1. | Ciągnik Dane techniczne: Moc silnika minimum 55KM skrzynia biegów 12x12 prędkość minimalna 40km/h pompa hydrauliczna minimum 47l radio klimatyzacja kabiny fotel operatora pneumatyczny mechaniczny rewers przy kierownicy 2 pary hydrauliki zaczep transportowy i polowy zewnętrzne sterowanie tylnym tuz ogumienie tył minimum: 420/70R30 ogumienie tył minimum: 360/70R20 światła robocze 2 przód,2 tył przyrządy sterownicze 2 sztuki Dodatkowe wyposażenie: Nawigacja GPS Dane techniczne: System wspomagania prowadzenia do ciągnika wyposażony w silnik w osi kolumny kierownicy. Monitor dotykowy o przekątnej min 20cm w aluminiowej obudowie. Dokładność prowadzenia +- 20cm w przejazdach bez abonamentu z wykorzystaniem sygnału Egnos, z możliwością rozbudowy do dokładności RTK. Ładowacz czołowy Dane techniczne: Udźwig minimum 1200kg wysokość podnoszenia minimum 3,25m wysięgnik minimum 3-sekcyjny z samopoziomowaniem hydrauliczny zespół sterujący z funkcja pływającą euroramka osłona maski amortyzator hydrauliczny pojedynczy wskaźnik poziomu narzędzia roboczego czerpak do materiałów sypkich minimum 2,15m widły do palet przesuwne | 1 |

- Sprzęt musi być fabrycznie nowy , nieużywany

- Sprzęt musi spełniać warunki dopuszczenia do ruchu drogowego.