OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia                 na wykonanie zadania pn. „Dostawa urządzeń warsztatowych  dla szkół Powiatu Lubelskiego w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego”.

|  | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ I |
| 1. | Tokarka uniwersalna Tokarka przeznaczona do obróbki detali wykonanych ze stali, metali nieżelaznych, drewna oraz tworzyw sztucznych. Parametry techniczne nie gorsze niż: Średnica toczenia nad łożem: 210 mm Długość toczenia: 320 mm Szerokość łoża: 100 mm Prędkość wrzeciona: 50-2250 obr/min Końcówka wrzeciona: MT3 Prędkość przesuwu osi Z: 2000 mm/min Prędkość przesuwu osi X: 1000 mm/min Posuw osi Z: 500 mm/min Posuw osi X: 250 mm/min Moment obrotowy osi Z: 1,5 Nm Moment obrotowy osi X: 2 Nm Przesuw osi Z: 250 mm Przesuw osi X: 80 mm Ilość narzędzi: 4 Końcówka konika: MT2 Wysuw konika: 50 mm Dokładność pozycjonowania osi Z/X: 0,01 mm Dokładność pozycjonowania narzędzia: 0,005 mm Moc silnika głównego: 600 W Gwarancja minimum12 miesięcy Deklaracja zgodności CE Instrukcja obsługi w języku polskim | 1 |
| CZĘŚĆ II |
| 1. | Frezarka Parametry techniczne nie gorsze niż: Wymiary stołu 1120 x 260 mm Przesuw wzdłużny stołu 600 mm Przesuw poprzeczny stołu 270 mm Przesuw pionowy stołu 300 mm Ilość rowków teowych w stole 3 odległosci między rowkami teowymi 60 mm Maksymalne obciążenie stołu 200 kg Odległość pionowego wrzeciona od kolimny 200-550 mm Odległość wrzeciona od stołu 70 mm-370 mm Odległość poziomego wrzeciona od stołu 0mm-300 mm Wysów belki górnej 450 mm Rodzaj głowicy pionowej skrętna 90° Wrzeciono wysuwane 1-120 mm Gwarancja minimum12 miesięcy Deklaracja zgodności CE Instrukcja obsługi w języku polskim | 1 |
| CZĘŚĆ III |
| 1. | Prasa hydrauliczna Parametry techniczne nie gorsze niż: Rama z otworami do przestawiania stołu Automatyczny powrót tłoka, manometr i szczęki pryzmowe dla podpory materiałów okrągłych to dodatkowe zalety urządzenia Pompa elektryczna wytwarza ciśnienie Zawór przeciążeniowy Winda do podnoszenia stołu roboczego Z automatyczne przełączanie prędkości tłoka Moc silnika: 1.5 kW Zasilanie: 230 V 50 Hz Posuw wolny: 1.7 mm/s Posuw szybki: 20 mm/s Max. obciążenie szczęk: 12.5 tony Siła nacisku: 50 ton Szerokość prześwitu wewnętrznego: 790 mm Szerokość otworu: 210 mm Min./ max. szerokość prześwitu: 65 / 1050 mm Wznos tłoka: 250 mm Szerokość z pompą: 1350 mm Gwarancja minimum12 miesięcy Deklaracja zgodności CE Instrukcja obsługi w języku polskim | 1 |
| CZĘŚĆ IV |
| 1. | Urządzenie do odczytu cyfrowego 3 osi (tokarka, frezarka itp.) – wyświetlacz, liniały, elementy montażowe W skład zestawu wchodzić muszą minimum: Wyświetlacz 3 osi 3x głowica magnetyczna (rozdzielczość 5 mikronów) 3x listwa magnetyczna (320mm, 520mm, 770mm) Ramię do montażu wyświetlacza Elementy montażowe Liniały magnetyczne: moduł przesuwu wzdłużnego 1000 mm oraz moduł przesuwu poprzecznego 250 mm Parametry techniczne nie gorsze niż: Wyświetlacz: odczyt cyfrowy 2 lub 3 osi ustawienie rozdzielczości odczytu ustawienie rozdzielczości wyświetlacza odczytu ustawienie kierunku pomiaru możliwość pomiaru w mm / cal możliwość pomiaru promień / średnica możliwość pomiaru absolutnego / względnego funkcja zmniejszania o połowę, środek okręgu ustawianie zera, ustawianie wartości obliczenie otworów stałych (100 otworów) wyrównanie narzędzia programowanie bryły (100) ustawienie punktu odniesienia kalkulator wbudowana pamięć liniowa korekcja błędu wspornik montażowy Gwarancja minimum12 miesięcy Deklaracja zgodności CE Instrukcja obsługi w języku polskim | 1 |

- Urządzenia muszą być fabrycznie nowe , nieużywane.